| Модель автомобиля: Audi A3 Kompakt+Sportback Tип 8P/8PA Необходимые инструменты: LIQUI MOLY пистолет для очистки / зонд (арт. 4090) LIQUI MOLY очиститель кондиционера (арт. 4091 или 4092) винтоверт Torx TX 20 |  |
| --- | --- |
| Во время очистки держите окна открытыми. Избегайте вдыхания пара (дезинфицирующего средства). Проверьте линию отвода конденсата. Убедитесь, что сливные отверстия открыты, поставьте поддон под отверстия. Чтобы высушить поверхность испарителя перед очисткой, выполните следующее: выключите кондиционер переключите подачу воздуха в режим рециркуляции переключите температуру на максимум включите распределение воздуха по направлению в пол установите вентилятор на максимум. Дайте машине поработать на холостых оборотах прибл. 10 минут. Демонтируйте полиуретановую накладку под бардачком (3_xTX 20): Сдвиньте крышку воздушного фильтра салона вправо и снимите ее, выньте фильтр: | Заполните пистолет 1 л жидкости для очистки кондиционера, после этого подключите к пневмомагистрали на 6-8 бар. Вставьте насадку чистящего пистолета в отверстие в сторону испарителя: Активируйте пистолет и двигайте зондом туда и обратно, очищая испаритель средством Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger. В конце короткой струей сбрызните дефлекторы системы вентиляции в салоне. После завершения очистки сразу не удаляйте очиститель кондиционера LIQUI MOLY, а дайте ему воздействовать и высохнуть в течение 15-20 минут. После очистки оставьте LIQUI MOLY Klima-Anlagen-Reiniger воздействовать на 15-20 мин, чтобы убить бактерии, грибки и микробы. Соберите разобранные части в обратном порядке, как это описано в пункте 4. Повторите пункт 3, чтобы высушить испаритель. |
|  | Время демонтажа, очистки и сборки: прим. 3 нормо-часа |
| © LIQUI MOLY | Стр. 1 из 1 | 06.04.2006 |