| Модель автомобиля: Audi A5/S5 Typ 8T год выпуска: c 2007 Необходимые инструменты: LIQUI MOLY пистолет для очистки / зонд (арт. 4090) LIQUI MOLY очиститель кондиционера (арт. 4091 или 4092) |  |
| --- | --- |
| Во время очистки держите окна открытыми. Избегайте вдыхания пара (дезинфицирующего средства). Проверьте линию отвода конденсата. Убедитесь, что сливные отверстия открыты, поставьте поддон под отверстия. Чтобы высушить поверхность испарителя перед очисткой, выполните следующее: выключите кондиционер переключите подачу воздуха в режим рециркуляции переключите температуру на максимум включите распределение воздуха по направлению в пол установите вентилятор на максимум. Дайте машине поработать на холостых оборотах приблизительно 10 минут. Снимите пенополиуретановую накладку под бардачком (полностью раскрутите 3 черных пластиковых фиксатора) и выньте воздушный фильтр салона (переместите крышку влево). | Заполните пистолет жидкостью для очистки кондиционера, после этого подключите к пневмомагистрали на 6-8 бар. Вставьте насадку чистящего пистолета в отверстие в сторону испарителя. Активируйте пистолет и двигайте зондом туда и обратно, очищая испаритель средством Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger. В конце короткой струей сбрызните дефлектор системы вентиляции в салоне. После очистки оставьте LIQUI MOLY Klima-Anlagen-Reiniger воздействовать приблизительно на 15-20 минут и высохнуть. Замените салонный воздушный фильтр, при этом обращайте внимание на направление воздуха (Air Flow). Установите крышку воздушного фильтра салона и пенополиуретановую накладку. Повторите пункт 3, чтобы высушить испаритель. |
|  | Время демонтажа, очистки и сборки: прим. 3 нормо-часа |
| © LIQUI MOLY Audi A4 Typ B8/2007 | Стр. 1 из 1 | 12.05.2011 |