| Модель автомобиля: BMW 5er E39 с 9/95 с кондиционером |  |
| --- | --- |
| Во время очистки держите окна открытыми и избегайте вдыхания пара. Убедитесь, что сливные отверстия для конденсата открыты и поставьте поддон под отверстия. Он должен оставаться на месте, пока вы не закончили работу. Чтобы высушить поверхность испарителя перед очисткой, выполните следующее: выключите кондиционер, переключите подачу воздуха в режим рециркуляции переведите переключатель температуры в положение макс. включите распределение воздуха по направлению в пол установите селектор скорости вращения вентилятора на максимум. Дайте машине поработать на холостых оборотах прибл. 10 минут. Поставьте автомобиль на стояночный тормоз. Снимите крышку туннеля для карданного вала в ногах пассажира и крышку под бардачком. Извлеките резистор регулятора скорости вращения вентилятора. Заполните Liqui Moly Klima-Anlagen-Reinigungs-Pistole (пистолет для очистителя кондиционера), арт.№ 4090, одним литром Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger (очистителя кондиционера), затем подключите к пневмомагистрали примерно на 4 бар. Направьте зонд пистолета в отверстие разъема по направлению к испарителю. Активируйте чистящий пистолет и отклоните наконечник и впрысните в испаритель около 0,75 литра Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger, чтобы омыть и очистить испаритель. | Оставшимся очищающим средством, которое еще находится в пистолете, дополнительно очистите испаритель через шланг отвода конденсата (если это возможно). После завершения очистки сразу не удаляйте Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger, а дайте ему воздействовать 15-20 минут, чтобы убить всех бактерий, грибков и микробов. Установите на место резистор регулятора скорости вращения вентилятора также крышки бардачка и туннеля для карданного вала. При загрязнении установите новый пылевой фильтр. Выполните следующие шаги, чтобы высушить испаритель: выключите кондиционер, переключите подачу воздуха в режим рециркуляции, переведите переключатель температуры в положение макс., включите распределение воздуха по направлению в пол, установите вентилятор на максимум. Заведите автомобиль и дайте ему поработать на холостых оборотах прибл. 10 минут. |
|  | Рабочая инструкция № 4093 Лист 0516 |
| © LIQUI MOLY | Стр. 1 из 1 | Изд. 09/00 |