| Модель автомобиля: Opel Astra J год выпуска: c 2009 Необходимые инструменты: LIQUI MOLY пистолет для очистки / зонд (арт. 4090) LIQUI MOLY очиститель кондиционера (арт. 4091 или 4092) Трещотка с 7 мм шестигранной гайкой |  |
| --- | --- |
| Во время очистки держите окна открытыми. Избегайте вдыхания пара (дезинфицирующего средства). Проверьте линию отвода конденсата. Убедитесь, что сливные отверстия открыты, поставьте поддон под отверстия. Чтобы высушить поверхность испарителя перед очисткой, выполните следующее: выключите кондиционер переключите подачу воздуха в режим рециркуляции переключите температуру на максимум включите распределение воздуха по направлению в пол установите вентилятор на максимум. Дайте машине поработать на холостых оборотах приблизительно 10 минут. Снимите короб бардачка и крышку под бардачком. Для этого выщелкните крышку сбоку справа от бардачка и открутите 5х винт с шестигранной 7 мм гайкой. Извлеките резистор, нажав на два зажима сверху и снизу и вытяните резистор по направлению назад. | Заполните пистолет жидкостью для очистки кондиционера Klima-Anlagen-Reiniger 1 л, после этого подключите к пневмомагистрали на 6-8 бар. Вставьте насадку чистящего пистолета в отверстие в сторону испарителя. Активируйте пистолет и двигайте зондом туда и обратно, очищая испаритель средством Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger. В конце короткой струей сбрызните дефлектор системы вентиляции в салоне. После очистки оставьте LIQUI MOLY Klima-Anlagen-Reiniger воздействовать приблизительно на 15-20 минут и высохнуть. Замените салонный воздушный фильтр, обращайте внимание на правильное направление воздушного потока. Соберите разобранные части, как это описано в пункте 4. Повторите пункт 3, чтобы высушить испаритель. |
|  | Время демонтажа, очистки и сборки: прим. 4 нормо-часа |
| © LIQUI MOLY Opel Astra J | Стр. 1 из 1 | 08.04.2014 |