| Модель автомобиля: Opel Corsa B |  |
| --- | --- |
| Во время очистки держите окна открытыми. Избегайте вдыхания пара. Проверьте линию отвода конденсата. Убедитесь, что сливные отверстия открыты, поставьте поддон под отверстия. Чтобы высушить поверхность испарителя перед очисткой, выполните следующее: выключите кондиционер переключите подачу воздуха в режим рециркуляции переключите температуру на максимум включите распределение воздуха по направлению в пол установите вентилятор на максимум. Дайте машине поработать на холостых оборотах приблизительно 10 минут. Поставьте автомобиль на стояночный тормоз. Снимите бардачок. Откройте заслонку рециркуляции, нажав переключатель рециркуляции. Заполните пистолет Liqui Moly Klima-Anlagen-Reinigungs-Pistole арт. 4090 примерно 1 л жидкости для очистки кондиционера Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger, после этого подключите к пневмомагистрали на 4 бар. | Вставьте насадку чистящего пистолета в отверстие в сторону испарителя. Активируйте пистолет и двигайте зондом туда и обратно, очищая испаритель примерно 0,75 л средства Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger. Используйте оставшийся в пистолете очиститель для дополнительной очистки испарителя путем распыления на сливные шланги (сколько это возможно), а также сбрызните центральную, левую и правую вентиляционные форсунки (только слабой струей). После очистки оставьте LIQUI MOLY Klima-Anlagen-Reiniger воздействовать приблизительно на 15-20 минут и высохнуть, чтобы убить все бактерии, грибки и микробы. Закройте заслонку рециркуляции и установите на место бардачок. При загрязнении замените пылевой фильтр. Выполните следующие шаги, чтобы высушить испаритель: выключите кондиционер, переключите подачу воздуха в режим рециркуляции, переведите переключатель температуры в положение максимум, включите распределение воздуха по направлению в пол, установите вентилятор на максимум. Заведите автомобиль и дайте ему поработать на холостых оборотах приблизительно 10 минут. Рабочая инструкция № 4093 Лист 0594 Изд. 09/00 |