| Модель автомобиля: Rover 400 |  |
| --- | --- |
| Во время очистки держите окна открытыми. Избегайте вдыхания пара. Проверьте линию отвода конденсата. Убедитесь, что сливные отверстия открыты, поставьте поддон под отверстия. Чтобы высушить поверхность испарителя перед очисткой, выполните следующее: выключите кондиционер переключите подачу воздуха в режим рециркуляции переключите температуру на максимум включите распределение воздуха по направлению в пол установите вентилятор на максимум. Дайте машине поработать на холостых оборотах приблизительно 10 минут. Поставьте автомобиль на стояночный тормоз и выключите вентилятор. Снимите крышку под приборной панелью справа. Снимите бардачок и поперечную тягу за бардачком. Извлеките пылевой фильтр. Заполните пистолет Liqui Moly Klima-Anlagen-Reinigungs-Pistole арт. 4090 примерно 1 л жидкости для очистки кондиционера Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger, после этого подключите к пневмомагистрали на 4 бар. | Вставьте насадку чистящего пистолета в отверстие в сторону испарителя. Активируйте пистолет и двигайте зондом туда и обратно, очищая испаритель примерно 0,75 л средства Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger. Используйте оставшийся в пистолете очиститель для дополнительной очистки испарителя путем распыления на сливные шланги (сколько это возможно), а также сбрызните центральную, левую и правую вентиляционные форсунки (только слабой струей). После очистки оставьте LIQUI MOLY Klima-Anlagen-Reiniger воздействовать приблизительно на 15-20 минут и высохнуть, чтобы убить все бактерии, грибки и микробы. Установите на место пылевой фильтр, при необходимости замените его. Установите на место бардачок и поперечную тягу. Выполните следующие шаги, чтобы высушить испаритель: выключите кондиционер, переключите подачу воздуха в режим рециркуляции, переведите переключатель температуры в положение максимум, включите распределение воздуха по направлению в пол, установите вентилятор на максимум. Заведите автомобиль и дайте ему поработать на холостых оборотах приблизительно 10 минут. Рабочая инструкция № 4093 Лист 0565 Изд. 09/99 |