| Модель автомобиля: Alfa Romeo 159 год выпуска: с 2005 Необходимые инструменты: LIQUI MOLY пистолет для очистки / зонд (арт. 4090) LIQUI MOLY очиститель кондиционера (арт. 4092) |  |
| --- | --- |
| Во время очистки держите окна открытыми. Избегайте вдыхания пара (дезинфицирующего средства). Убедитесь, что сливные отверстия для конденсата открыты и поставьте поддон под отверстия. Он должен оставаться на месте, пока вы не закончили работу. Чтобы высушить поверхность испарителя перед очисткой, выполните следующее: выключите кондиционер переключите подачу воздуха в режим рециркуляции переключите температуру на максимум включите распределение воздуха по направлению в пол установите вентилятор на максимум. Дайте машине поработать на холостых оборотах приблизительно 10 минут. Откройте бардачок. Удалите винт torx рядом с замком бардачка. Откройте сервисное отверстие. Выньте винт с шестигранной головкой 5,5 и откройте крышку. Выньте воздушный фильтр. После этого разберите датчик температуры воздуха под ногами водителя рядом с мотором вентилятора. Заполните пистолет жидкостью для очистки кондиционера, после этого подключите к пневмомагистрали на 4 бар. (58 фунт/кв дюйм). Вставьте насадку чистящего пистолета в отверстие в сторону испарителя. Нажатием на рычаг начните распыление состава и впрысните в испаритель около 0,75 литра очистителя кондиционера Liqui Moly. Используйте оставшийся в пистолете очиститель для дополнительной очистки испарителя путем распыления через дренажные отверстия (сколько это возможно), а также сбрызните центральную, левую и правую вентиляционные дефлекторы (только слабой струей). | После очистки оставьте LIQUI MOLY Klima-Anlagen-Reiniger воздействовать приблизительно на 15-20 минут, чтобы убить все бактерии, грибки и микробы. Соберите разобранные части в обратном порядке, как это описано в пункте 4. Повторите пункт 3, чтобы высушить испаритель. |
| © LIQUI MOLY Alfa Romeo 156 | Стр. 1 из 1 | 22.01.2013 |