| Модель автомобиля: Mazda 3 BK год выпуска: 2003-2009 Необходимые инструменты: LIQUI MOLY пистолет для очистки / зонд (арт. 4090) LIQUI MOLY очиститель кондиционера (арт. 4091 или 4092) Трещотка с 12 мм шестигранной гайкой Крестовая отвертка |  |
| --- | --- |
| Во время очистки держите окна открытыми. Избегайте вдыхания пара (дезинфицирующего средства). Проверьте линию отвода конденсата. Убедитесь, что сливные отверстия открыты, поставьте поддон под отверстия. Чтобы высушить поверхность испарителя перед очисткой, выполните следующее: выключите кондиционер переключите подачу воздуха в режим рециркуляции переключите температуру на максимум включите распределение воздуха по направлению в пол установите вентилятор на максимум. Дайте машине поработать на холостых оборотах приблизительно 10 минут. Извлеките из держателей ковровое покрытие под ногами и боковую накладку на центральной консоли со стороны пассажира. В конце открутите два винта центральной электрораспределительной коробки на пол-оборота налево. Извлеките вилку и удалите весь блок. | Ослабьте обе крепежные гайки держателя центральной электрораспределительной коробки и удалите. Затем снимите кронштейн. Ослабьте четыре крепежных винта крышки пылевого фильтра и извлеките их. |
| © LIQUI MOLY Mazda 3 BK | Стр. 1 из 2 | 01.07.2013 |

| Модель автомобиля: Mazda 3 BK год выпуска: 2003-2009 |  |
| --- | --- |
| Заполните пистолет 1 л жидкости для очистки кондиционера Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger, после этого подключите к пневмомагистрали на 6-8 бар Удалите пылевой фильтр и в конце вставьте насадку чистящего пистолета в отверстие в сторону испарителя. | Активируйте пистолет и двигайте зондом туда и обратно, очищая испаритель средством Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger. В конце короткой струей сбрызните дефлектор системы вентиляции в салоне. После очистки оставьте LIQUI MOLY Klima-Anlagen-Reiniger воздействовать приблизительно на 15-20 минут и высохнуть. Замените салонный воздушный фильтр, обращайте внимание на правильное направление воздушного потока. Соберите разобранные части, как это описано в пунктах 4-7. Повторите пункт 3, чтобы высушить испаритель. Примечание: После того, как все монтажные работы были проведены, должна быть сделана калибровка электрических стеклоподъемников. Каждое окно должно быть рассмотрено в двух положениях (поднятом наверх/опущенным вниз). В каждом положении переключатель должен быть нажат в течении 3-5 секунд. Калибровка должна быть произведена только на самом окне, а не со стороны водителя. |
|  | Время демонтажа, очистки и сборки: прим. 5 нормо-часов |
| © LIQUI MOLY Mazda 3 BK | Стр. 2 из 2 | 01.07.2013 |