| Модель автомобиля: Audi TT Roadster/Coupe тип 8N3/8N9 |  |
| --- | --- |
| Во время очистки держите окна открытыми. Избегайте вдыхания паров дезинфицирующего средства. Проверьте линию отвода конденсата. Убедитесь, что сливные отверстия открыты, поставьте поддон под отверстия. Чтобы высушить поверхность испарителя перед очисткой, выполните следующее: выключите кондиционер переключите подачу воздуха в режим рециркуляции переключите температуру на максимум включите распределение воздуха по направлению в пол установите вентилятор на максимум. Дайте машине поработать на холостых оборотах прибл. 10 минут. Поставьте автомобиль на стоянку. Выкрутите правый пластмассовый винт полиуретановой накладки под ногами пассажира и отщелкните книзу накладку | Выкрутите оба винта крышки воздуховода для доступа к вентилятору и снимите крышку Заполните пистолет 1 л жидкости для очистки кондиционера, после этого подключите к пневмомагистрали на 6-8 бар. Вставьте насадку чистящего пистолета в отверстие в сторону испарителя. Активируйте пистолет и двигайте зондом туда и обратно, очищая испаритель 0,75 л средства Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger. После завершения очистки сразу не удаляйте очиститель кондиционера LIQUI MOLY, а дайте ему воздействовать в течение 15-20 минут, чтобы убить бактерии, грибки и микробы. Установите на место крышку воздуховода и полиуретановую накладку. При необходимости замените пылевой и воздушный фильтр. Выполните следующие шаги, чтобы высушить испаритель: выключите кондиционер, переключите подачу воздуха в режим рециркуляции, переведите переключатель температуры в положение макс., включите распределение воздуха по направлению в пол, установите вентилятор на максимум. Заведите автомобиль и дайте ему поработать на холостых оборотах прибл. 10 минут. |
|  | Рабочая инструкция №4093 Лист 0626 |
| © LIQUI MOLY | Стр. 1 из 1 | Изд. 01/03 |