| Модель автомобиля: BMW 1er E87 Год выпуска: 2004 Необходимые инструменты: LIQUI MOLY пистолет для очистки / зонд (арт. 4090) LIQUI MOLY очиститель кондиционера (арт. 4091 или 4092) 1л Винтоверт Torx TX 20 |  |
| --- | --- |
| Во время очистки держите окна открытыми. Избегайте вдыхания пара (дезинфицирующего средства). Проверьте линию отвода конденсата. Убедитесь, что сливные отверстия открыты, поставьте поддон под отверстия. Чтобы высушить поверхность испарителя перед очисткой, выполните следующее: выключите кондиционер переключите подачу воздуха в режим рециркуляции переключите температуру на максимум включите распределение воздуха по направлению в пол установите вентилятор на максимум. Дайте машине поработать на холостых оборотах прибл. 10 минут. Демонтируйте под бардачком полиуретановую накладку (3_xTX 20, 1 пластмассовая клипса): Вытащите датчик температуры кондиционера (стрелка). Аккуратно немного расширьте отверткой отверстие в кожухе кондиционера | Заполните пистолет 1 л жидкости для очистки кондиционера, после этого подключите к пневмомагистрали на 6-8 бар. Вставьте насадку чистящего пистолета в отверстие в сторону испарителя: Активируйте пистолет и двигайте зондом туда и обратно, очищая испаритель средством Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger. В конце короткой струей сбрызните дефлектор системы вентиляции в салоне. После очистки оставьте LIQUI MOLY Klima¬Anlagen-Reiniger воздействовать на 15-20 мин, чтобы убить бактерии, грибки и микробы. Замените воздушный фильтр салона. Крышку и накладку установите на место. Повторите пункт 3, чтобы высушить испаритель. |
|  | Время демонтажа, очистки и сборки: прим. 3 нормо-часа |
| © LIQUI MOLY | Стр. 1 из 1 | 06.04.2006 |