| Модель автомобиля: BMW 5er E34 с 88г |  |
| --- | --- |
| Во время очистки держите окна открытыми и избегайте вдыхания пара. Убедитесь, что сливные отверстия для конденсата открыты и поставьте поддон под отверстия. Он должен оставаться на месте, пока вы не закончили работу. Чтобы высушить поверхность испарителя перед очисткой, выполните следующее: выключите кондиционер, переключите подачу воздуха в режим рециркуляции переведите переключатель температуры в положение макс. включите распределение воздуха по направлению в пол установите селектор скорости вращения вентилятора на максимум. Дайте машине поработать на холостых оборотах прибл. 10 минут. Поставьте автомобиль на стояночный тормоз. Извлеките бардачок. Снимите крышку слева на водяном баке радиатора и тепловом канале внизу под ногами водителя. Извлеките блок управления кондиционером. Выньте крышку пылевого фильтра. Заполните Liqui Moly Klima-Anlagen-Reinigungs-Pistole (пистолет для очистителя кондиционера), арт. № 4090, одним литром Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger (очистителя кондиционера), затем подключите к пневмомагистрали примерно на 4 бар. | Направьте зонд пистолета в отверстие разъема по направлению к испарителю. Активируйте чистящий пистолет и отклоните наконечник и впрысните в испаритель около 0,75 литра Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger, чтобы омыть и очистить испаритель. Оставшимся очищающим средством, которое еще находится в пистолете, дополнительно очистите испаритель через шланг отвода конденсата (если это возможно). После завершения очистки сразу не удаляйте Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger, а дайте ему воздействовать 15-20 минут, чтобы убить все бактерии, грибки и микробы. Установите на место пылевой фильтр и крышку. Защелкните блок управления. Установите на место тепловой канал, крышку и бардачок. При загрязнении установите новый пылевой фильтр. Выполните следующие шаги, чтобы высушить испаритель: выключите кондиционер, переключите подачу воздуха в режим рециркуляции, переведите переключатель температуры в положение макс., включите распределение воздуха по направлению в пол, установите вентилятор на максимум. Заведите автомобиль и дайте ему поработать на холостых оборотах прибл. 10 минут. |
|  | Рабочая инструкция № 4093 Лист 0588 |
| © LIQUI MOLY | Стр. 1 из 1 | Изд. 09/00 |