| Модель автомобиля: BMW 7er E65/66 с 2000 Необходимые инструменты: LIQUI MOLY пистолет для очистки / зонд (арт. 4090) LIQUI MOLY очиститель кондиционера (арт. 4091 или 4092) 1л Гигроскопичный материал |  |
| --- | --- |
| Во время очистки держите окна открытыми и избегайте вдыхания пара. Убедитесь, что сливные отверстия для конденсата открыты и поставьте поддон под отверстия. Он должен оставаться на месте, пока вы не закончили работу. Чтобы высушить поверхность испарителя перед очисткой, выполните следующее: выключите кондиционер, переключите подачу воздуха в режим рециркуляции переведите переключатель температуры в положение макс. включите распределение воздуха по направлению в пол установите селектор скорости вращения вентилятора на максимум. Дайте машине поработать на холостых оборотах прибл. 10 минут. Удалите крышку педального механизма, снимите воздушный канал под ногами водителя (1 винт), отсоедините разъем от датчика температуры и снимите датчик с корпуса испарителя. | Заполните Liqui Moly Klima-Anlagen-Reinigungs-Pistole (пистолет для очистителя кондиционера), арт. № 4090, одним литром Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger (очистителя кондиционера), затем подключите к пневмомагистрали примерно на 6-8 бар. Направьте зонд пистолета в отверстие разъема по направлению к испарителю. Активируйте чистящий пистолет и отклоните наконечник и впрысните в испаритель ок. 0,75 литра Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger, чтобы омыть и очистить испаритель. Внимание! Не повредите поверхность испарителя. В конце распылите средство через дренажные отверстия (сколько это возможно), а также сбрызните дефлекторы. После завершения очистки сразу не удаляйте Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger, а дайте ему воздействовать 15-20 минут, чтобы убить все бактерии, грибки и микробы. Обновите салонный фильтр. Установите на место датчик температуры, разъемы, воздуховод и крышку. Повторите пункт 3, чтобы высушить испаритель. |
|  | Время демонтажа, очистки и сборки: прим. 4 нормо-часа |
| © LIQUI MOLY ООО | Стр. 1 из 1 | 06.04.2006 |