| Модель автомобиля: BMW X1 c 2009 Необходимые инструменты: LIQUI MOLY пистолет для очистки / зонд (арт. 4090) LIQUI MOLY очиститель кондиционера (арт. 4091 или 4092) Отвертка крестовая torx t20 |  |
| --- | --- |
| Во время очистки держите окна открытыми. Избегайте вдыхания пара (дезинфицирующего средства). Проверьте линию отвода конденсата. Убедитесь, что сливные отверстия открыты, поставьте поддон под отверстия. Чтобы высушить поверхность испарителя перед очисткой, выполните следующее: выключите кондиционер переключите подачу воздуха в режим рециркуляции переключите температуру на максимум включите распределение воздуха по направлению в пол установите вентилятор на максимум. Дайте машине поработать на холостых оборотах прибл. 10 минут. Со стороны пассажира выкрутите при помощи torx t20 два винта Torx и снимите крышку. Заполните пистолет жидкостью для очистки кондиционера, после этого подключите к пневмомагистрали на 6-8 бар. | Извлеките датчик на корпусе испарителя и вставьте насадку чистящего пистолета в отверстие в сторону испарителя (слева). Активируйте пистолет и двигайте зондом туда и обратно, очищая испаритель средством Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger. В конце короткой струей сбрызните дефлектор системы вентилятора в салоне. После очистки оставьте LIQUI MOLY KlimaAnlagen-Reiniger воздействовать на 15-20 мин и высохнуть. Замените салонный воздушный фильтр, проверьте правильность воздушного потока (Air Flow). Соберите разобранные части в обратном порядке, как это описано в пунктах 4-6. Повторите пункт 3, чтобы высушить испаритель. |
|  | Время демонтажа, очистки и сборки: прим. 2 нормо-часа |
| © LIQUI MOLY BMW X1 | Стр. 1 из 1 | 14.06.2012 |