| Модель автомобиля: BMW X3 Е83 Год: 2003-2010 с Климат-контролем Необходимые инструменты: LIQUI MOLY пистолет для очистки / зонд (арт. 4090) LIQUI MOLY очиститель кондиционера (арт. 4091 или 4092) Отвертка крестовая Ключ «звёздочка» |  |
| --- | --- |
| Во время очистки держите окна открытыми. Избегайте вдыхания пара (дезинфицирующего средства). Проверьте линию отвода конденсата. Убедитесь, что сливные отверстия открыты, поставьте поддон под отверстия. Чтобы высушить поверхность испарителя перед очисткой, выполните следующее: выключите кондиционер переключите подачу воздуха в режим рециркуляции переключите температуру на максимум включите распределение воздуха по направлению в пол установите вентилятор на максимум. Дайте машине поработать на холостых оборотах приблизительно 10 минут. Снимите крышку бардачка и находящуюся там накладку. Извлеките серводвигатель (1) воздушной заслонки из держателя, а затем выньте два Torx винта (2) держателя. | Снимите резистор электродвигателя вентилятора Заполните пистолет жидкостью для очистки кондиционера, после этого подключите к пневмомагистрали на 6-8 бар. Вставьте насадку чистящего пистолета в отверстие в сторону испарителя. Активируйте пистолет и двигайте зондом туда и обратно, очищая испаритель средством Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger. В конце короткой струей сбрызните дефлектор системы вентиляции в салоне. После очистки оставьте LIQUI MOLY KlimaAnlagen-Reiniger воздействовать на 15-20 мин и высохнуть. Замените салонный воздушный фильтр, проверьте правильность воздушного потока (Air Flow). Соберите разобранные части в обратном порядке, как это описано в пунктах 4-6. Повторите пункт 3, чтобы высушить испаритель. |
|  | Время демонтажа, очистки и сборки: прим. 5 нормо-часов |
| © LIQUI MOLY BMW X3 | Стр. 1 из 1 | 01.07.2013 |