| Модель автомобиля: BMW Z 3 E 36/7 c 1998-2003 Необходимые инструменты: LIQUI MOLY пистолет для очистки / зонд (арт. 4090) LIQUI MOLY очиститель кондиционера (арт. 4091 или 4092) Отвертка PZ2 |  |
| --- | --- |
| Во время очистки держите окна открытыми. Избегайте вдыхания пара. Убедитесь, что сливные отверстия для конденсата открыты и поставьте поддон под отверстия. Он должен оставаться на месте, пока вы не закончили работу. Чтобы высушить поверхность испарителя перед очисткой, выполните следующее: выключите кондиционер переключите подачу воздуха в режим рециркуляции переключите температуру на максимум включите распределение воздуха по направлению в пол установите селектор скорости вращения вентилятора на максимум. Дайте машине поработать на холостых оборотах прибл. 10 минут. Извлеките бардачок полностью. Снимите резистор вентилятора и вытащите его. Заполните Liqui Moly Klima-Anlagen-Reinige-Pistole (пистолет для очистителя кондиционера), арт. № 4090, очистителем, затем подключите к пневмомагистрали примерно на 6-8 бар. Направьте зонд пистолета в отверстие разъема по направлению к испарителю. Активируйте пистолет и двигайте зондом туда и обратно, очищая испаритель средством Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger. В конце короткой струей сбрызните дефлектор системы вентиляции в салоне. | После завершения очистки сразу не удаляйте LIQUI MOLY Klima¬Anlagen-Reiniger, а дайте ему воздействовать 15-20 мин, чтобы убить все бактерии, грибки и микробы. Установите на место салонный фильтр, резистор вентилятора и бардачок. Повторите пункт 3, чтобы высушить испаритель. |
|  | Время демонтажа, очистки и сборки: прим. 6 нормо-часов |
| © LIQUI MOLY BMW Z3 E36 | Стр. 1 из 1 | 05.04.2006 |