| Модель автомобиля: Citroen Berlingo с 1996 Необходимые инструменты: LIQUI MOLY пистолет для очистки / зонд (арт. 4090) LIQUI MOLY очиститель кондиционера (арт. 4091 или 4092) |  |
| --- | --- |
| Во время очистки держите окна открытыми. Избегайте вдыхания пара (дезинфицирующего средства). Проверьте линию отвода конденсата. Убедитесь, что сливные отверстия открыты, поставьте поддон под отверстия. Чтобы высушить поверхность испарителя перед очисткой, выполните следующее: выключите кондиционер переключите подачу воздуха в режим рециркуляции переключите температуру на максимум включите распределение воздуха по направлению в пол установите вентилятор на максимум. Дайте машине поработать на холостых оборотах приблизительно 10 минут. Со стороны пассажира под бардачком снимите гибкую накладку (3-4 пластмассовых зажима). Выньте крышку внутреннего фильтра и снимите фильтрующий элемент. Заполните пистолет жидкостью для очистки кондиционера, после этого подключите к пневмомагистрали на 6-8 бар. Вставьте насадку чистящего пистолета в отверстие в сторону испарителя. | Активируйте пистолет и двигайте зондом туда и обратно, очищая испаритель средством Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger. В конце короткой струей сбрызните дефлектор системы вентиляции в салоне. После очистки оставьте LIQUI MOLY KlimaAnlagen-Reiniger воздействовать на 15-20 мин, чтобы убить все бактерии, грибки и микробы. Заменить салонный воздушный фильтр, закройте крышку и установите накладку на место. Повторите пункт 3, чтобы высушить испаритель. Время демонтажа, очистки и сборки: прим. 2 нормо-часа |
| © LIQUI MOLY Citroen Berlingo | Стр. 1 из 1 | 05.04.2006 |