| Модель автомобиля: Audi A8 D4 Год выпуска: 2011 Необходимые инструменты: LIQUI MOLY пистолет для очистки / зонд (арт. 4090) LIQUI MOLY очиститель кондиционера (арт. 4091 или 4092) |  |
| --- | --- |
| Во время очистки держите окна открытыми. Избегайте вдыхания паров дезинфицирующего средства. Проверьте линию отвода конденсата. Убедитесь, что сливные отверстия открыты, поставьте поддон под отверстия. Чтобы высушить поверхность испарителя перед очисткой, выполните следующее: выключите кондиционер переключите подачу воздуха в режим рециркуляции переключите температуру на максимум включите распределение воздуха по направлению в пол установите вентилятор на максимум. Дайте машине поработать на холостых оборотах прибл. 10 минут. Снимите пенополиуретановую накладку под бардачком, раскрутив 2 фиксатора. Отщелкните крышку, закрывающую воздушный фильтр. Выньте воздушный фильтр салона. | Заполните пистолет жидкостью для очистки кондиционера, после этого подключите к пневмомагистрали на 6-8 бар. Вставьте насадку чистящего пистолета в отверстие в сторону испарителя. Активируйте пистолет и двигайте зондом туда и обратно, очищая испаритель средством Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger. В конце короткой струей сбрызните дефлекторы системы вентиляции в салоне. После завершения очистки сразу не удаляйте очиститель кондиционера LIQUI MOLY, а дайте ему воздействовать и высохнуть в течение 15-20 минут. Установите новый воздушный фильтр салона, при этом обращайте внимание на направление воздуха (Air Flow) Выполните монтаж частей в обратном порядке, как это описано в пунктах 4 и 5. Повторите пункт 3, чтобы высушить испаритель. |
|  | Время демонтажа, очистки и сборки: прим. 3 нормо-часа |
| © LIQUI MOLY | Стр. 1 из 1 | 29.10.2013 |