| Модель автомобиля: BMW 4er 2014 модель F33/F36/F83 Необходимые инструменты: LIQUI MOLY пистолет для очистки / зонд (арт. 4090) LIQUI MOLY очиститель кондиционера (арт. 4091 или 4092) Муфта с насадкой №10 |  |
| --- | --- |
| Во время очистки держите окна открытыми. Избегайте вдыхания пара (дезинфицирующего средства). Проверьте линию отвода конденсата. Убедитесь, что сливные отверстия открыты, поставьте поддон под отверстия. Чтобы высушить поверхность испарителя перед очисткой, выполните следующее: выключите кондиционер переключите подачу воздуха в режим рециркуляции переключите температуру на максимум включите распределение воздуха по направлению в пол установите вентилятор на максимум. Дайте машине поработать на холостых оборотах прибл. 10 минут. Демонтируйте накладку в ногах у водителя с помощью муфты и насадки № 10. Отсоедините возможное штепсельное соединение освещения бардачка. | Вытяните температурный датчик автоматического климат-контроля. Заполните пистолет 1л жидкости для очистки кондиционера, после этого подключите к пневмомагистрали на 6-8 бар. Вставьте насадку чистящего пистолета в отверстие в сторону испарителя. Активируйте пистолет и двигайте зондом туда и обратно, очищая испаритель средством Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger. В конце короткой струей сбрызните дефлектор системы вентиляции в салоне. После очистки оставьте LIQUI MOLY Klima¬Anlagen-Reiniger воздействовать на 15-20 мин и дайте высохнуть. Заменить салонный воздушный фильтр, проверьте правильность воздушного потока (Air Flow). Соберите разобранные части в обратном порядке, как это описано в пунктах 4-6. Повторите пункт 3, чтобы высушить испаритель. |
|  | Время демонтажа, очистки и сборки: прим. 5 нормо-часов |
| © LIQUI MOLY | Стр. 1 из 1 | 13.06.2016 |