| Модель автомобиля: BMW 3er E46 с 9/98г с кондиционером |  |
| --- | --- |
| Во время очистки держите окна открытыми и избегайте вдыхания пара. Перед началом работ проверьте пропускную способность дренажного отверстия. При обработке кондиционера используйте емкость для сбора отработавшего состава через дренажное отверстие. Чтобы высушить поверхность испарителя перед очисткой, выполните следующее: выключите кондиционер, переключите подачу воздуха в режим рециркуляции, переведите переключатель температуры в положение макс., включите распределение воздуха по направлению в пол под ногами водителя, установите селектор скорости вращения вентилятора на максимум. Дайте машине работать на холостых оборотах прибл. 10 минут. Поставьте автомобиль на стояночный тормоз. Выньте бардачок и удерживающую раму. Снимите крышку бардачка. Снимите дополнительный резистор регулятора скорости вращения вентилятора. Заполните Liqui Moly Klima-Anlagen-Reinigungs-Pistole (пистолет для очистителя кондиционера), арт. № 4090, 1 литром Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger (очистителя кондиционера), затем подключите к напорному шлангу на 4 бара. Направьте датчик пистолета для очистителя в отверстие разъема, созданного по направлению к испарителю. | Активируйте чистящий пистолет и отклоните наконечник и впрысните в испаритель около 0,75 литра Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger. Эта жидкость омоет испаритель и очистит его. Используйте оставшийся в пистолете очиститель для дополнительной очистки испарителя путем распыления на сливные шланги (сколько это возможно), а также сбрызните центральную, левую и правую вентиляционные форсунки (только слабой струей). После завершения очистки сразу не удаляйте Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger, а дайте ему воздействовать 15-20 минут, чтобы убить все бактерии, грибки и микробы. Снова установите резистор регулятора вентилятора вместе с перчаточным ящиком. Установите предварительный резистор регулятора вентилятора, крышку из-под бардачка, также удерживающую раму и сам бардачок заново. Выполните следующие шаги, чтобы высушить испаритель: выключите кондиционер, переключите подачу воздуха в режим рециркуляции, переведите переключатель температуры в положение макс., включите распределение воздуха по направлению в пол под ногами водителя, установите вентилятор на максимум. Заведите автомобиль и дайте ему поработать на холостых оборотах прибл. 10 минут. |
|  | Рабочая инструкция № 4093 Лист 0585 |
| © LIQUI MOLY |  | Изд. 09/00 |